# ALCOHOL POTABLE

NOMBRE QUÍMICO: ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL)

Descripción y usos:

Es un líquido incoloro de olor característico (Alcohol Natural), inflamable y potable.

Se usa como disolvente en: preparaciones para el cabello, lociones y cremas, desodorantes sólidos, perfumes y fijadores de perfumes, aguas y lociones de baño, jabones.

Especificaciones:

| Rango de Destilación a 585 mm. de Hg. | Mín. |  | Max. |
| --- | --- | --- | --- |
| Punto inicial de ebullición | 70º C |  | 71º C |
| 50% destila a | 71º C |  | 71º C |
| Punto final de ebullición | 71º C |  | 72º C |
| Peso específico a 20º C | 0.800 |  | 0.814 |
| Color Natural A. P. H. A. |  |  | 10 |
| Olor | Característico |
| Solubilidad en agua |  |  | Completa |
| % Humedad por K. F. | 3.8 |  | 5.5 |
| % Acidez como ácido acético |  |  | 0.001 |
| % Pureza por cromatografía de gases | 94.5 |  |  |
| Punto de inflamación TAG copa abierta | 16º C |  |  |
| Grados Gay-lussac a 15ºC | 94.5 |  | 96.4 |
| Valor pH | 7 |  |  |